## Slide 1
Idle
Load
Update_median
Inc_col
Write
Inc_row
Start =0
Start =1
Col_done && Row_done
Col_done && !Row_done
!Col_done

## Slide 2
State | Chức năng và ý nghĩa
Idle | Không làm gì, chỉ nạp giá trị 0 cho 2 thanh ghi Row và Col.
Load | Load giá trị window 3x3 vào 9 thanh ghi 8 bit.
Update_median | Lấy giá trị 9 thanh ghi vừa load trước đó để tính ra giá trị median bằng cách sort và cho phép thanh thế vào thanh ghi trung vị. Thanh ghi thứ 5. Phần tử chính giữa của ma trận 3x3
Write | Cập nhật giá trị từ thanh ghi trung vị median vào bộ nhớ buffer.
Inc_col | Tăng giá trị của thanh ghi Col lên 1 đơn vị.
Inc_row | Tăng giá trị của thanh ghi Row lên 1 đơn vị và cho thanh ghi Col về 0.

## Slide 3
Idle
Load
Exe
Inc_col
Wb
Inc_row
Start =0
Start =1
Col_done && Row_done
Col_done && !Row_done
!Col_done

## Slide 4
State | Chức năng và ý nghĩa
Idle | Không làm gì, chỉ nạp giá trị 0 cho 2 thanh ghi Row và Col.
Load | Load 3 giá trị B G R vào 3 thanh ghi từ bộ nhớ.
Exe | Tính ra giá trị gray tương ứng với 3 giá trị B G R.
Wb | Cập nhật giá trị từ thanh ghi gray vào bộ nhớ buffer.
Inc_col | Tăng giá trị của thanh ghi Col lên 1 đơn vị.
Inc_row | Tăng giá trị của thanh ghi Row lên 1 đơn vị và cho thanh ghi Col về 0.